MITSUBISHI可编程FX系列指令

一 程序流程—功能00~09

00	CJ			条件转移

01	CALL		调用子程序

02	SRET		从子程序返回

03	IRET		中断返回

04	EI			开中断

05	DI			关中断

06	FEND		主程序结束

07	WDT		监视定时器

08	FOR			循环开始

09	NEXT		循环结束

二 传送和比较指令—功能10~19

10	CMP		比较

11	ZCP			区间比较

12	MOV		传送

13	SMOV		移位传送

14	CML		求补运算

15	BMOV		数据块传送

16	FMOV		多点传送

17	XCH		数据交换

18	BCD		求BCD码

19	BIN			求二进制码

三 算术和逻辑运算指令—功能20~29

20	ADD		加法

21	SUB			减法

22	MUL		乘法

23	DIV			除法

24	INC			加一

25	DEC			减一

26	WAND		字与

27	WOR		字或

28	WXOR		字异或

29	NEG		求补

四 循环与移位—功能30~39

30	ROR		循环右移

31	ROL			循环左移

32	RCR			带进位循环右移

33	RCL			带进位循环左移

34	SFTR		位右移

35	SFTL		位左移

36	WSFR		字右移

37	WSFL		字左移

38	SFWR		FIFO写

39	SFRD		FIFO读

五 数据处理—功能40~49

40	ZRST		区间复位

41	DECO		解码

42	ENCO		编码

43	SUM		ON位总数

44	BON		检查位状态

45	MEAN		求平均值

46	ANS			标志置位

47	ANR		标志复位

48	SQR			平方根

49	FLT			整数转换成浮点数

六 高速处理—功能50~59

50	REF			刷新

51	REFF		刷新与滤波处理

52	MTR		矩阵输入

53	HSCS		高速记数器置位

54	HSCR		高速记数器复位

55	HSZ			高速记数器区间比较

速度检测

56	SPD			脉冲输出Speed detect

57	PLSY		脉宽调制 Pulse Y

58	PWM		脉冲调制Pulse width

modulation

59	PLSR		带加减速脉冲输出

七 方便指令—功能60~69

60	IST			状态初始化

61	SER			寻找

62	ABSD		绝对值凸轮顺控

63	INCD		增量凸轮顺控

64	TTMR		示教定时器

65	STMR		专用定时器—可定义

66	ALT			交替输出

67	RAMP		斜坡输出

68	ROTC		旋转台控制

69	SORT		排序

八 外部I/O设备—功能70~79

70	TKY		十键输入

71	HKY		十六键输入

72	DSW		拨码开关输入

73	SEGD		七段码译码

74	SEGL		带锁存的七段码显示

75	ARWS		方向开关

76	ASC			ASCII变换

77	PR			打印

78	FROM		读特殊功能模块

79	TO			写特殊功能模块

九 外围设备SER—功能80~89

80	RS			RS通讯

81	PRUN		8进制位传送

82	ASCI		十六进制至ASCII转换

83	HEX		ASCII至十六进制转换

84	CCD		校验码

85	VRRD		电位器读入

86	VRSC		电位器刻度

87

88	PID			PID控制

89

十 F2外部模块—功能90~99

90	MNET		F-16N, Mini网

91	ANRD		F2-6A, 模拟量输入

92	ANWR		F2-6A, 模拟量输出

93	RMST		F2-32RM, 启动RM

94	RMWR		F2-32RM, 写RM

95	RMRD		F2-32RM, 读RM

96	RMMN		F2-32RM, 监控RM

97	BLK			F2-30GM, 指定块

98	MCDE		F2-30GM, 机器码

99

十一 浮点数—功能110~132

110	ECMP		浮点数比较

111	EZCP		浮点数区间比较

118	EBCD		浮点数2进制->10进制

119	EBIN		浮点数10进制->1进制

120	EADD		浮点数加法

121	ESUB		浮点数减法

122	EMUL		浮点数乘法

123	EDIV		浮点数除法

127	ESOR		浮点数开方

129	INT			浮点数->整数

130	SIN			浮点数SIN运算

131	COS			浮点数COS运算

132	TAN			浮点数TAN运算

147	SWAP		上下字节交换

十二 定位—功能155~159

155	ABS

156	ZRN

157	PLSY

158	DRVI

159	DRVA

十三 时钟运算—功能160~169

160	TCMP

161	TZCP

162	TADD

163	TSUB

166	TRD

167	TWR

169	HOUR

十四 外围设备—功能170~177

170	GRY

171	GBIN

176	RD3A

177	WR3A

十五 接点比较—功能224~246

224	LD=			(S1)=(S2)

225	LD>			(S1)>(S2)

226	LD<			(S1)<(S2)

228	LD<>		(S1)<>(S2)

229	LD<=		(S1)>=(S2)

230	LD>=		(S1)>=(S2)

232	AND=		(S1)=(S2)

233	AND>		(S1)>(S2)

234	AND<		(S1)<(S2)

236	AND<>		(S1)<>(S2)

237	AND<=		(S1)>=(S2)

238	AND>=		(S1)>=(S2)

240	OR=			(S1)=(S2)

241	OR>			(S1)>(S2)

242	OR<			(S1)<(S2)

244	OR<>		(S1)<>(S2)

245	OR<=		(S1)>=(S2)

246	OR>=		(S1)>=(S2)

特殊软元件

一 PC状态

M8000		RUN监控(a触点)

M8001		RUN监控(b触点)

M8002		初始脉冲(a触点)

M8003		初始脉冲(b触点)

M8004		发生出错

M8005		电池电压下降

M8006		电池电压下降锁存

M8007		电源瞬停检测

M8008		停电检测

M8009		DC24V关断

D8001		PLC型号及系统版本

D8002		存储器容量

D8003		存储器类型

D8004		出错M地址号

D8005		电池电压

D8006		电池电压下降检出电平

D8007		瞬停次数

D8008		停电检测时间

D8009		DC24V关断的单元编号

二 时钟

M8011		震荡周期10ms

M8012		震荡周期100ms

M8013		震荡周期1s

M8014		震荡周期1分钟

M8015		计时停止及预置

M8016		时间读出时显示停止

M8017		±30秒的修正

M8018		检测RTC卡盒是否插入

M8019		实时时钟(RTC)出错

D8010		当前扫描时间

D8011		最小扫描时间

D8012		最大扫描时间

D8013		秒

D8014		分

D8015		时

D8016		日

D8017		月

D8018		年

D8019		星期(0:星期日~6:星期六)

三 标志

M8020		零(加减运算结果为0时置位)

M8021		借位

M8022		进位

M8023		小数点运算标志

M8024

M8025		HSC方式

M8026		RAMP方式

M8027		PR方式

M8028		FROM./TO指令

执行中允许中断标志

M8029		指令执行完成

D8028		Z寄存器内容

D8029		V寄存器内容

四 PLC方式

M8030		电池LED灯灭指令

M8031		全清非保持存储器

M8032		全清保持存储器

M8033		停止时存储器保持

M8034		禁止所有输出

M8035		强制RUN方式

M8036		强制RUN信号

M8037		强制STOP信号

M8038		RAM文件寄存器全清零

M8039		恒定扫描方式

D8039		恒定扫描时间

FX2N, FX2NC基本性能

| 项目 | FX2N, FX2NC系列 |
| --- | --- |
| 输入继电器X | 184点 | 合计256点 |
| 输出继电器Y | 184点 |  |
| 辅助继电器M | 一般用 | 500点 | M0~M499 |
|  | 保持用(可变) | 524点 | M500~M1535 |
|  | 保持用(固定) | 2048点 | M1024~M3071 |
|  | 特殊用 | 256点 | M8000~M8255 |
| 状态继电器S | 初始化用 | 10点 | S0~S9 |
|  | 一般用 | 490点 | S10~S499 |
|  | 锁存用 | 400点 | S500~S899 |
|  | 报警用 | 100点 | S900~S999 |
| 定时器T | 100ms | 200点 | T0~T199 |
|  | 10ms | 46点 | T200~T245 |
|  | 1ms | 4点 | T246~T249 |
|  | 100ms(积算) | 6点 | T250~T255 |
|  | 模拟 |  |
| 计数器C | 增计数 | 一般用 | 100点(16位) | C0~C99 |
|  |  | 锁存用 | 100点(16位) | C100~C199 |
|  | 加/减用 | 一般用 | 20点(16位) | D200~D999 |
|  |  | 锁存用 | 15点(16位) | C100~C199 |
|  | 高速用 | 一相 10KHz 3点, 7KHz 3点或 二相 2KHz 2点(总计20KHz) |
| 数据寄存器D | 通用数据存储器 | 一般用 | 200点 | D0~D199 |
|  |  | 保持用 (可变) | 312点 | D200~D511 |
|  |  | 保持用 (固定) | 7488点 | D512~D7999 |
|  | 特殊用 | 256点 | D8000~D8255 |
|  | 变址用 | 16点 | V0~V7, Z0~Z7 |
|  | 文件寄存器 | 最大7000点 | D1000以后 (可设) |
|  |  | 可指定1~14个块，每个块500点 |
| 指针跳步 | 跳步转移用 | 128点 | P0~P127 |
|  | 输入中断指针 | 6点 | I00*~I50* |
|  | 定时器中断指针 | 3点 | I6**~I8** |
|  | 计数器中断指针 | 6点 | I010~I060 |
| 频率 | 主控用 | 8点 | N0~N7 |
| 常数 | 十进制 K | 32位 | -2147483648~+2147483647 |
|  | 十六进制 H | 32位 | 0~FFFFFFFF(H) |

FX2N-16M-128M型

1 输入输出16-256点

2 内置RAM存储器(8000步)。电池后备。使用选件时最大可达16,000步。

3 实时时钟：内置于基本单元。

4 基本指令：27种

步进梯形图指令：2种

应用指令：128种

5 内置运行/停止开关。

6 可在程序运行中写入程序。